PAK.5212	Vätskylaggregat, typ enhetsaggregat med luftkyld kondensor (fabrikat VENCO)

Aggregatet skall vara försett med följande:

PKF.2 		Helhermetisk scrollkompressor (fabrikat Danfoss Maneurop)

-	Inbyggd Backventil

- 	Termistormotorskydd

Direkt-start

Vibrationsdämpande gummikuddar för att minimera ljudet och vibrationer.

UBC.22	-	Hög och Lågtryckspressostat (fabrikat ALCO)

PJC.122 	Luftkyld Kondensor för kanalanslutning

Med ytförstorade kopparrör och aluminiumlameller för hög termisk verkningsgrad.

Vertikal blåsande, steglöst varvtals reglerade radialfläktar.

1 st. Köldmediekrets

PJC.211	Förångare typ plattvärmeväxlare (fabrikat AlfaLaval)

-	Hellödd tillverkad i rostfritt stål AISI 316

1 st. Köldmediekrets

Anslutnings dimension 1” ,

RBE.111	-	Isolerad med flexibel diffusionstät cellgummi-isolering för att reducera värmeförluster

och förhindrandet av  kondens.
UBB.32	-	Temperaturgivare för In och Utgående Köldbärare

UBC.31	-	Differenstrycksflödesvakt

PMB.53	-	Torkfilter i Köldmediesystem

UGK.3	- 	Synglas i vätskeledning

PSE.121	-	Termostatisk Expansionsventil

PXB.111	-		Köldmedium R404A (Tillval)

PXB.112	-	Köldmedium R407C (Standard)

UA		Styr & Övervakning

Utrustning för Direktstart . Kontaktorer för kompressorer, Säkringar, Huvudbrytare, Plintar för externt summalarm, yttre förreglingar.

Mikroprocessor typ ECH 200 för Kontroll/reglering av börvärden för köldbärar/ -temperatur, Fördröjnings reläer, Drifttidmätare,  Display för är och börvärden samt larm från kompressorer, (pump).   Driftindikeringar, Ingång för seriell kommunikation, samt uppkoppling till printer. Styrning av köldbärarpump.

Tillbehör	Vibrationsdämpande montagefötter

Tillval

Köldbärarkrets

Cirkulationspump i Enkel utförande

Ackumulatortank 80 l

Expansionskärl

Avluftningventil

Säkerhetsventil

Påfyllningventil

Avtappningsventil

Vattenfilter

Vinterkit –25°C

PLD.41	-	Köldmedibehållare

PSE.22	-	Kondensortrycksventil