## PAK.5211	Vätskylaggregat, typ enhetsaggregat med vätskekyld kondensor (fabrikat VENCO)

Aggregatet skall vara försett med följande:

PKF.2            Helhermetiska parallellkopplade scrollkompressor (fabrikat Danfoss Maneurop)

Termistormotorskydd

Inbyggd Backventil

Direktstart

Vibrationsdämpande gummikuddar för att minimera ljudet och vibrationer.

UBC.22          Hög och Lågtryckspressostat (fabrikat ALCO)

PJC.111 	Kondensorer typ plattvärmeväxlare (fabrikat AlfaLaval)

Hellödd tillverkad i rostfritt stål AISI 316

1 st. Köldmediekrets

Anslutningsdimension R2”

RBE.111         Isolerad med flexibel diffussionstät cellgummi-isolering för att  reducera värmeförluster

PJC.211         Förångare typ plattvärmeväxlare (fabrikat AlfaLaval-Artec)

Hellödd tillverkad i rostfritt stål AISI 316

1 st. Köldmediekrets

Anslutningsdimension R2 ”

RBE.111         Isolerad med flexibel diffusionstät cellgummi-isolering för att  reducera värmeförluster

och förhindrandet av  kondens.
UBB.32          Temperaturgivare för In och Utgående Köldbärare

UBC.31          Differenstrycksflödesvakt

PMB.53          Torkfilter i Köldmediesystem (fabrikat ALCO)

Synglas i vätskeledning

PSE.121	Termostatisk Expansionsventil (fabrikat ALCO)

PXB.111	         Köldmedium R134a (Tillval)

PXB.112         Köldmedium R407C (Standard)

UA	Styr & Övervakning

Utrustning för Direktstart . Kontaktorer för kompressorer, Säkringar, Huvudbrytare, Plintar för

externt summalarm, yttre förreglingar.

Mikroprocessor för Kontroll/reglering av börvärden för köldbärar/ -temperatur, Fördröjnings reläer,

Drifttidmätare,  Display för är och börvärden samt larm från kompressorer, (pump).

Driftindikeringar, Ingång för seriell kommunikation, samt uppkoppling till printer. Styrning av

köldbärarpump.

Tillbehör    Vibrationsdämpande montagefötter

PJC.31 	Tryckgasvärmeväxlare typ plattvärmeväxlare (fabrikat AlfaLaval)

Hellödd tillverkad i rostfritt stål AISI 316.

1 st. Köldmediekrets

Värmeväxlaren återvinner 15-20% av kondensorvärmen till en högre temperatur än kondensorn.

Anslutningsdimension R1”

RBE.111        Isolerad med flexibel diffussionstät cellgummi-isolering för att reducera värmeförluster